V1A8 7130驱动安装说明

把采集卡插到电脑PCI插槽上，固定好。

- 只是系统会自动检测到新硬件，提示发现新硬件，按照安装向导的提示操作，选择“从列表或指定位置安装”，然后点击“下一步”继续。

- 在“找到新硬件的硬件向导”窗口中选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，然后点击“下一步”，继续安装

- 在“找到新的硬件向导”窗口的“常见硬件类型”中选择“声音.视频和游戏控制器”，然后后点击“下一步”，继续安装

- 在“找到新的硬件向导”窗口的“选择为此硬件安装的设备驱动程序”中，选择“从磁盘安装”，然后点击“下一步”，继续安装

- 在随后跳出的向导窗口中，点击“浏览”，在“查找范围”栏将目录指向产品所带的软件关盘中的“V1A8 7130/Driver”选择“AverA706-ALL.inf”，然后“打开”，继续安装。

- 这是在随后的向导窗口中的“显示兼容硬件”的型号中会出现“AverDVD EZMaker WDM Video Copture”，然后点击“下一步”继续安装

- 系统会检测到的驱动信息，这是会提示是否要继续安装，点击“仍然继续”，系统将开始拷贝文件，并且完成该设备的安装。（如果出现“更新驱动警告”窗口，点击“是”即可）如提示重新启动电脑，就重新启动

- 查看硬件是否安装成功

在桌面“我的电脑”上单击右键——属性——硬件——设备管理器，这时在“声音.视频和游戏控制器”下面有“AverDVD EZMaker WDM Video Copture”,出现这信息，恭喜你安装正常。如果出现黄色叹号，表示安装不正常（需要按以上步骤从新操作一遍）