高清采集卡

- 安装驱动

在弹出的硬件更新向导中，依次选择“否，暂时不”→“从列表或指定位置安装”→“在这些位置上搜索最佳驱动程序”，勾选“在搜索中包括这个位置”。如图

然后，单击“下一步”即可安装，直至完成。

- DVR软件安装及设置

- 安装DVR软件。每一步都按照默认配置下来即可。

- 运行桌面的honestech DVR 2.5 程序，将弹出注册界面，输入光盘中名为sn.txt文本文件当中的内容，最后单击“OK”完成注册。以后再运行软件就不会弹出该界面了！

- 之后，软件将运行。在软件的预览窗口单击右键，在弹出的右键菜单中选择“功能设定”，把“视频设定”标签下的“采集设置”设为“HD Video Capture”。如图

把“录像设定”标签下的“大小”设为“1920×1080”，“画质”设为“Highset”，通过“浏览”按钮，重置保存路径。如图

最后，单击“确定”。就可以开始采集工作了。

- 采集方式选择

通过控制面板左侧可以选择采集的方式：分量（Y/Pb/Pr），HDMI，模拟（Composite），S-Video。