# USB采集棒EasyCAP_2021

  产品详细规格：

◎ 支持USB2.0，无需打开机箱，支持热插拔，支持笔记本电脑，由USB接口供电

◎高清晰三颗芯片

◎ 输入接口有AV及S端子，可在台式机或手提电脑上观看录像、VCD、DVD、摄像机等设备输出的视频影象

◎ 音频采用最新技术USB AUDIO、立体声输入输出

◎ 图像亮度、对比度、饱和度、色度可自定义

◎ 支持MPEG1/2等多种实时压缩格式，方便制作VCD/SVCD/DVD

◎ 可捕捉高品质动态及静态画面，采集画面顺畅不间断

◎ 自行调整画面大小、最高分辨率可达720×576，24位真彩色

◎ 兼容WINDOW2000/XP，兼容Direct8.1、9.0

系统需求：

1、机器带有USB2.0接口

2、操作系统Windows 2000/XP

3、CPU支持Intel Pentium III 800以上

4、计算机硬盘空间：600MB的硬盘空间供程序安装，建议有4GB 以上的硬盘空间，供软件存放影片档案

5、内存建议在256M以上

6、电脑桌面分辨率支持1024X768或以上

微软 DirectX 9.0 (Windows 2000 建议安装)

微软 Media Player 7.1 (Windows 2000 建议安装)

应用领域：
安全监控﹑可视电话﹑视讯会议、证卡制作﹑计算机照像、指纹分析﹑影音邮件、银行验印、医疗分析等领域。
产品包装配件：
   ◎采集卡一张
   ◎说明书一本
   ◎包装一个
   ◎驱动+软件一张

产品软件驱动安装

1.先不要插入采集棒(切记)，先将光盘放入光驱，点击下面这个图标：

2.然后点击下面这个名称的文件夹

再点击这个图标

3. 点击安装前面打勾的三个软件，就是前3项(安装第二个软件的时候会提示输入序号，在您光盘的包装纸壳上有序列号)如果电脑的DX9已经安装，也可以不用安装.

4.全部安装完成后插入USB采集棒，会出现如下驱动程序安装窗口，选择“自动安装”，并点击“下一步”

5、当出现如下窗口时，点击“仍然继续”，完成即可

6、安装完成后，可以打开设备管理器查看驱动是否安装正确。 选取“系统”—“硬件”—“设备管理器”

下边有有一个

7，连接电脑示意图

产品录制设置

1、在桌面打开如下图标

2、在出现如下的窗口中选择第一个—“会声会影编辑器”

3、点击“捕获”：

4、然后点击“捕获视频”：

5、出现这个截图画面

在出现上面面的窗口中

来源：” SMI Grabber Device”

格式：”DVD”   因为DVD格式清晰度好，占用的空间小些。

捕获文件夹：可以自己选择，硬盘可以装下的区域即可

6、单击“选项”按钮—视频和音频属性设置

7.出现下面图示，设置完，按确定即可

8.点击—“捕获视频”即可录制

不录制点击：“停止捕获即可”

疑难解答

Q1:为什么在我们的电脑看到的运动图像不连续（帧率比较低）？

A1: 1.看配置是否低于我们的最低配置 2.检查显卡是否支持DirceX Show

Q2：为什么我的电脑装不上驱动？

A2:1查看设备管理器的设备名称是否正确 2.更新DX

Q3：录制下来的视频感觉跳. 丢帧或者音视频不同步

A3：检查电脑配置是否达到要求，如果达到要求检查声卡驱动是否完全正常工作，因为录像的时候软件会补偿音视频同步性，如果没有声卡驱动正常连接会出现此问题，请安装声卡WDM方式的驱动程序。

Q4：用会声会影录制没有图像和声音

A4：1.看设备是否连接采集卡上

2.信号源是否正确  “选项”—“视频和音频属性设置”—视频“输入来源”可以选择（视频组合：红黄白输入接口（一般选择这个），视频-S-video：是指的是S端子）

没有声音解决，音频 ：“使用PCI音频”打上“对号”   下面是图示：

本材料由锐达视频科技提供，产品已实物为主，不详之处望谅解，仅供参考。

公司网址：www.hdv2000.com   售后电话：0431-81703001